## Slide 1
Chen long
Spreadtrum SC7731 DTS 介绍

## Slide 2
目录
DTS概念
DTS语法
DTS实例介绍
. 2

## Slide 3
. 3
DTS背景与概念
一些术语
  DTS ----- Device Tree Source，用于描述板级硬件资源的文本文件 ，扩展名是.dtsi或.dts 。
  DTB ----- Device Tree Blob，用于描述板级硬件资源的二进制文件 ，扩展名是.dtb 。
  DTC ----- Device Tree Compiler，用于将.dts文件编译转换成.dtb的编译器。

## Slide 4
. 4
DTS基本语法
/ {
node1 {
a-string-property = "A string";
a-string-list-property = "first string", "second string";
a-byte-data-property = [0x01 0x23 0x34 0x56];
child-node1 {
first-child-property;
second-child-property = <1>;
a-string-property = "Hello, world";
};
child-node2 {
};
};
node2 {
a-cell-property = <1 2 3 4>;
child-node1 {
};
};
};
该属性类型没有值

## Slide 5
. 5
DTS语法
/dts-v1/; /* linux DTS version,不同于DTB文件头中的version字段，目前固定为 dts-v1 */
/memreserve/ 0x87800000 0x400000; /* memory reserved. Base Size. */
/include/ "skeleton.dtsi" /* include the file skeleton.dtsi, similar with the ‘include’ directive in C.*/
参考Power_ePAPR_APPROVED_v1.1

## Slide 6
. 6
sprd-scx35_sp7731gea.dts
/{
model = “Spreadtrum SP8835EB board”;
compatible = “sprd,sp8835eb”;
sprd,sc-id = <8830 1 0x20000>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
interrupt-parent = <&gic>;
chosen {
bootargs = "loglevel=1 console=ttyS1,115200n8 init=/init root=/dev/ram0 rw";
linux,initrd-start = <0x85500000>;
linux,initrd-end= <0x855a3212>;
};
memory {
device_type = "memory";
reg = <0x80000000 0x20000000>;
};
内存的物理基址
size
传递给内核的命令行参数
Ram disk 起始和结束地址

## Slide 7
. 7
sprd-scx35_sp7731gea.dts
uart0: uart@f5360000{
compatible = "sprd,serial";
interrupts = <0 2 0x0>;
reg = <0xf5360000 0x1000>;
clock-names = "clk_uart0";
clocks = <&clock 60>;
sprdclk = <48000000>;
sprdwaketype = "BT_RTS_HIGH_WHEN_SLEEP";
};
Sprdclk描述父时钟的频率
描述uart0本身的时钟,参考scx35l-clocks.dtsi
描述唤醒类型，BT_RTS_HIGH_WHEN_SLEEP，
BT_RX_WAKE_UP，
BT_NO_WAKE_UP

## Slide 8
. 8
sprd-scx35_sp7731gea.dts
pinctrl{
compatible = "sprd,pinctrl";
reg = <0xf5224000 0x1000>;
pwr_domain = "vdd28", "vdd28", "vddsim0",
"vddsim1",
"vddsim2",
"vddsd",
"vdd18";
ctrl_desc = <0x10 0 1
0x10 1 1
0x10 2 1
0x10 3 1
0x10 4 1
0x10 5 1
0x10 6 1>;
};
描述的是PIN_CTRL_REG4寄存器，分别是reg offset,bit offset和bit width。基地址是0x402a_0000
对应Regulator驱动中的字符串,参考scx30g-regulator.dtsi

## Slide 9
. 9
sprd-scx35_sp7731gea.dts
headset_detect {
compatible = "sprd,headset-detect";
gpio_switch = <0>;
……
adc_max = <170>;
code = <226>;
type = <0>;
};
描述了驱动中用到的一些变量，
详见Headset_sprd.c

## Slide 10
. 10
sprd-scx35_sp7731gea.dts
keypad@f5208000{
compatible = "sprd,sci-keypad";
reg = <0Xf5208000 0x1000>;
gpios = <&a_eic_gpio 2 0>;
…….
key_volume_down {
keypad,row = <0>;
………
};
key_volume_up {
keypad,row = <1>;
…….
};
key_home {
keypad,row = <0>;
…… };
};
Key配置,详见sc_keypad.c
描述Power key,详见sc_keypad.c

## Slide 11
. 11
sprd-scx35_sp7731gea.dts
adi: adi_bus{
compatible = "sprd,adi-bus";
interrupts = <0 38 0x0>;
....
ranges = <0X40 0Xf51c8040 0x40>,
<0X80 0Xf51c8080 0x80>,
<0X100 0Xf51c8100 0x80>;
rtc@80{
compatible = "sprd,rtc";
reg = <0X80 0x80>;
interrupts = <2 0x0>;
};
};
(child-bus-address, parent-bus-address, length).
The child-bus-address is a physical address within the child bus’ address space .
The parent-bus-address is a physical address within the parent bus’ address space.
The length specifies the size of the range in the child’s address space.
Refer to address.c in drivers/of/

## Slide 12
. 12
misc
在DTS文件中,如果出现相同名称的节点,那么后面节点的内容会覆盖前面节点的内容.如skeleton.dtsi中的chosen { };会被sprd-scx35l_sp9630ea.dts中的chosen {…};覆盖(代替).
同时skeleton.dtsi中,
memory {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
device_type = "memory“;
reg = <0 0>;
};
会被sprd-scx35l_sp9630ea.dts中的
memory {
device_type = "memory“;
reg = <0x80000000 0x20000000>;
};
覆盖(代替).
Notes: boot.img存储在emmc或nand的’boot’分区中。

## Slide 13
. 13
misc
如果节点中有名为status的属性,如果其值 为”okay”或”ok”以外的值 ,那么该节点会被disable,也就是说linux设备模型感知不到该节点的存在.
如sprd-sound.dtsi中,
sprd_codec_v3: sprd-codec-v3 {
compatible = "sprd,sprd-codec-v3";
status = "disable";
….
};
节点sprd-codec-v3将不会被注册和创建.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
另外,虽然sprd-sound.dtsi中,
sprd_codec: sprd-codec {
compatible = "sprd,sprd-codec";
status = "disable";
….
};
但是, sprd-scx35l_sp9630ea.dts中,
&sprd_codec {
status = "okay";
sprd,audio_power_ver = <4>;
};
将会覆盖(代替) sprd-sound.dtsi中的sprd-codec,
所以, sprd-codec节点仍然会被注册和创建.
Notes: boot.img存储在emmc或nand的’boot’分区中。